产品名称型号：多头防腐灌装机 JP-GZJF□-A（□为灌装头数目）

设备简介：

防腐灌装机，是专门为腐蚀性液体及化妆品类不能接触金属液体的灌装而研发的机器。设备主体采用非金属材料，液体通过部分更是采用聚四氟乙烯材料，外部裸露金属部分（如：气缸，电机等）均采用特殊的防腐加工工艺进行处理，以确保设备长期使用。设备采用台湾台达PLC和彩色触摸屏控制，性能稳定，操作界面友好，参数设置一目了然。电器件采用法国施耐德品牌，气动部分采用台湾亚德客品牌，从而确保设备长期稳定运行。

性能特点：

1、采用直线式设计，适合各种瓶型（包括异型瓶）。 
2、调节便利、无瓶不灌装、灌装量准确并具有计数功能。 
3、采用防滴漏与拉丝的灌装闷头、防高泡产品的灌装升降系统、确保瓶口定位精确的定位系统和液位控制系统。

技术参数：

- 电压：220VAC

- 整机功率：1.5KW

- 气压：0.4-0.7MPa

- 适用瓶颈：30mm--120mm

- 适用瓶高：40mm--300mm

- 适用容量：25-1000ml

- 灌装速度：2400瓶--5600瓶/时

- 灌装精度：±1%

- 外形尺寸：2000mm*900mm*2100mm

- 重量：420Kg

适用对象：

农药，农药中间体，叶面肥，液体肥料，84消毒液，洁厕灵，碘伏，碘酊，酒精，盐酸等各种腐蚀性液体。