产品名称型号：全自动塑料瓶理瓶机 JP-LPJ-A

工作原理：

由人工将瓶子倒入储瓶机，开机后，提升机自动将瓶子带入星形转盘，经过该转盘的特殊设计，可以将瓶子自动整理成瓶口一致向上，输出至灌装机进行灌装。可以实现与灌装机的联锁，即：灌装机生产线上瓶子满后，理瓶机自动停止理瓶；缺少瓶子时，再自动开启理瓶。是实现自动化生产不可缺少的机器，并且大量节省人力成本和避免人为错误造成的损失。
    该机主体部分采用优质304不锈钢制作，适用于各种塑料材质的圆形、方形瓶子。

性能特点：

1、主机变频无级调速。

2、无冲击、倒瓶、伤瓶现象。

3、由光电开关装置控制其推瓶、缺瓶、自动开关机。

4、理瓶盘采用白色食品级塑料板及无毒工程塑料。

5、操作、维护简单。

6、PLC控制，性能稳定。

技术参数：

1、电 压：220VAC  50-60HZ

2、功率：500W

3、理瓶速度：40-100瓶/分

4、瓶子高度：45mm-250mm

5、瓶子直径：￠10mm-￠80mm

6、外 形 尺 寸：2000*1100*1300mm

7、重 量 ：280kg