特点：

本机为独立平摆式单头防盗盖封口机，用于扭断式铝制防盗盖和瓶口封锁的专用机。

主要技术参数：

瓶子高度：60-340mm

瓶口直径：20-32mm

生产效率：1200-1400瓶/小时

外形尺寸：600*210*900mm

TY-4型平摆式防盗盖封口机产品简介

TY-4型平摆式防盗盖封口机

特点

本机为独立平摆式单头防盗盖封口机，用于扭断式铝制防盗盖与瓶口封锁的专用机

主要技术参数

瓶子高度：60-340mm

瓶口直径：20-32mm

生产效率：1200-1400瓶/小时

外形尺寸：（长×宽×高）600×210×990mm

封口机工作原理及结构

一般封口机由机架、减速调速传动机构，封口印字机构，输送装置及电器电子控制系统等部件组成。

接通电源，各机构开始工作，电热元件通电后加热，使上下加热块急剧升温，并通过温度控制系统调整到所需温度，压印轮转动，根据需要冷却系统开始冷却，输送带送转、并由调速装置调整到所需的速度。

当装有物品的包装放置在输送带上，袋的封口部分被自动送入运转中的两根封口带之间，并带入加热区，加热块的热量通过封口带传输到袋的封口部分，使薄膜受热熔软，再通过冷却区，使薄膜表面温度适当下降，然后经过滚花轮（或印字轮）滚压，使封口部分上下塑料薄膜粘合并压制出网状花纹（或印制标志），再由导向橡胶带与输送带将封好的包装袋送出机外，完成封口作业。

封口机的分类

一般按包装材料的力学性能，它可分以下二类：

（1）柔性容器封口装置

柔性容器是用柔性材料，如纸张、塑料薄膜、复合薄膜等制作的袋类容器。这类容器的封口多与制袋、充填构成联合机，很少独立使用，由于材料不同，其封口装置也不一样。

①纸袋封口装置。

对于纸类材料，一般采用在封口处涂刷粘合剂，再施以机械压力封口。

②塑料薄膜袋及复合薄膜袋封口装置。

很多塑料具有良好的热封性，用这类塑料制作的塑料袋或复合袋，一般采用在封口处直接加热并施以机械压力，使其熔合封口。

③口杯类容器封口装置。

例如：常见的豆浆杯，奶茶杯等.通过加热使杯沿和膜粘合，使容器密封。

（2）刚性容器封口机

刚性容器是指容器成型后其形状不易改变的容器，其封口多用不同形式的盖子，常用的封口机有以下几种。

①旋盖封口机。

这种封盖事先加工出内螺纹，螺纹有单头或多头之分。如药瓶多用单头螺纹，罐头瓶多用多头螺纹。该机是靠旋转封盖，而将其压紧于容器口部。

②滚纹封口机。

这种封盖多用铝制，事先未有螺纹，是用滚轮滚压铝盖，使之出现与瓶口螺纹形状完全相同的螺纹，而将容器密封。这种盖子在启封时将沿裙部周边的压痕断开，而无法复原，故又称“防盗盖”。该机多用于高档酒类，饮料的封口包装。

③滚边封口机。它是先将筒形金属盖套在瓶口，用滚轮滚压其底边，使其内翻变形，紧扣住瓶口凸缘而将其封口。该机多用于广口罐头瓶等的封口包装。

④压盖封口机。它是专门用于啤酒、汽水等饮料的皇冠盖封口机。将皇冠盖置于瓶口，该机的压盖模下压，皇冠盖的波纹周边被挤压内缩，卡在瓶口颈部的凸缘上，造成瓶盖与瓶口间的机械勾连，从而将瓶子封口。

⑤压塞封口机。这种封口材料是用橡胶、塑料、软木等具有一定弹性的材料做成的瓶塞，利用其本身的弹性变形来密封瓶口。该机封口时，将瓶塞置于瓶口上方，通过对瓶塞的垂直方向的压力将其压入瓶口来实现封口包装。压塞封口既可用作单独封口，也可与瓶盖一起用作组合封口。

⑥卷边封口机。该机主要用作金属食品罐的封口。它用滚轮将罐盖与罐身凸缘的周边，通过互相卷曲、钩合、压紧来实现密封包装。

（3）全自动填充封口机

主要用于对塑料杯、塑料盒以及塑料瓶的填料，相应材料复合膜封口制品的生产。如果冻、果汁、牛奶、酸奶、饮料、快餐食品等物料的填充及封口。可适应于不同粘度的液、浆的充填物，可适应不同形状，容量的包装容器。

日常维护

1要每天清理表面，不能沾染灰尘。

2检查，及时给封口机更换高温布。

63每三个月，对封口机表面漆一次。

公司全称：成都启洲包装设备有限公司
销售经理：周万敏 13982065953

销售经理：李建华 15982335780 QQ: 2460051734

网络经理：余芹   18780064919 QQ：860732518

传    真:  028-89548226

公司地址：成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋78号（三环路成彭立交桥外侧）

万贯五金机电网：http://www.wanguan.com

成都启洲包装商城： http://www.qzbzsc.com

食品加工机械 http://www.qzbzsc.com/category-9-b0.html

真空机 http://www.qzbzsc.com/category-1-b0.html

包装机http://www.qzbzsc.com/category-46-b0.html

双室真空机 http://www.qzbzsc.com/category-4-b0.html

自动真空机http://www.qzbzsc.com/category-5-b0.html

自动封口机 http://www.qzbzsc.com/category-80-b0.html

封箱机 http://www.qzbzsc.com/category-72-b0.html

全自动包装机 http://www.qzbzsc.com/category-55-b0.html

颗粒包装机 http://www.qzbzsc.com/category-47-b0.html

打码机 http://www.qzbzsc.com/category-82-b0.html

混合机 http://www.qzbzsc.com/category-65-b0.html

除湿机 http://www.qzbzsc.com/category-114-b0.html

酒/水机械 http://www.qzbzsc.com/category-88-b0.html