PW-M1202 转盘式双工位覆膜机

规格书

SPECIFICATIONS

(RV:01)

深 圳 市 宝 德 自 动 化 精 密 设 备 有 限 公 司

PowerDe Automation Precision Equipment Co.,Ltd.

深圳公司Tel：0755-27980806  Fax：0755-27980557

网址://www.powerde.net   E-mail：ngt163@163.com

地址: 深圳市宝安区观澜街道桂新路新放街１号怡景工业园

PW-M1202转盘式双工位覆膜机

1   机器功能

1.1本设备为高精度ITO或盖板保护膜贴附机，取保护膜及调整保护膜位置由机器自动完成；人工取放ITO或盖板。夹具定位ITO或盖板，当定位调整完成，按启动按钮，工作台在旋转气缸的驱动下到达贴膜位置，贴膜动作由伺服电机和气缸同时完成。

1.2本设备适合在3.5″～6″的ITO或盖板的贴保护膜工序。

1.3本设备可存储多达10种产品型号，且调机十分方便。

1.4本设备为转盘式双工位工作台；工作台1在贴附的同时，工作台2可进行取放料操作。

1.5 本设备具有保护膜位置偏差调整功能；保护膜厚度识别可达0.05mm。

2   机器结构

2.1设备单元

| 序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 机架 |  | 1个 |  |
| 2.1.2 | 工作台 |  | 2套 |  |
| 2.1.3 | 剥料单元 |  | 1套 |  |
| 2.1.4 | 贴附单元 |  | 1套 |  |
| 2.1.5 | 卷料单元 |  | 1套 |  |
| 2.1.6 | 张紧单元 |  | 1套 |  |
| 2.1.7 | 设备操作界面 | 触摸屏 | 1套 |  |

2.2工作台部分

| 序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 工作台尺寸 | 170×140mm |  |  |
| 2.2.2 | 压合产品尺寸 | 3.5″～5″ |  |  |
| 2.2.3 | 工作台操作方式 | 双工位转盘式 |  |  |

3  单元描述

3.1机器性能

| 序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 设备产能（C/T：cycle time） | 约5~10ses/1pce，按20hrs/day计产量：约7000pcs/day 操作时间≥98% |  | 以3.5〞的盖板覆保护膜为标准测试，单次循环时间约为8秒 |
| 3.1.2 | 设备故障率 | ≤2% |  |  |
| 3.1.3 | 产品合格率 | ≥98% |  | 来料不良不计其内 |

3.2制程参数管控

| 序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 参数设定 | 可以在触摸屏上设定和显示参数，例如：贴附速度、贴附长度； |  |  |
| 3.2.2 | 触摸屏密码锁 | 有三层密码功能，即：供应商，工程师，操作员 |  | 修改参数时用 |

3.3特别要求

| 序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 工艺流程 | 设备自动完成取料、边缘检测、位置修正。 手动将ITO或盖板放在工作台1（2）夹具中，调整其定位位置。 按下真空按钮ITO或盖板吸附在工作台1（2）夹具上。 当工作台真空值到达设定值时按下启动按钮（联动模式无须按启动按钮），旋转气缸带动工作台1（2）至保护膜贴附位置。 当工作台1（2）到达保护膜贴附位置时，贴附机构动作进行贴附操作。 工作台1（2）在进行贴附操作的同时，工作台2（1）可进行取料和放料操作。 |  |  |
| 3.3.2 | 功能 | 所有位置及长度参数可在触摸屏上进行数值输入和位置教导（如：等待取料位、等待检测位、取料长度、贴附长度）；所有速度参数（如：取料速度、贴附速度）能在触摸屏上设定，并在触摸屏上显示 触摸屏上可显示报警系统的目录。 高性能触摸屏 |  |  |
| 3.3.3 | 贴附精度mm 保护膜厚度mm | 前后±0.05mm，左右±0.05mm； >=0.06mm |  |  |
| 3.3.4 | 上下料 | 一个人在同一位置上下料 |  |  |
| 3.3.5 | 产品换型 | 通用模板，用防静电防刮伤材料制造 更换新产品时，调校时间约15min 更换保护膜时，调校时间约5min |  |  |

4  电器要求

| 序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 控制系统 | PLC：三菱 |  |  |
| 4.2 | 触摸屏 | 日本：三菱 |  |  |
| 4.3 | 电磁阀 | 美国：MAC |  |  |
| 4.4 | 按钮开关 | 日本：和泉 |  |  |
| 4.5 | 马达 | 伺服电机和步进电机 |  |  |
| 4.6 | 报警单元 |  |  | 软件 |
| 4.7 | 电路保护 | 误操作，机器不动作 停电后机器不动作 |  | 软件保护 |
| 4.8 | 防静电插头接地要求 | 防静电插头接地与电源接地分开 |  |  |
| 4.9 | 气管/电线等标识 | 在电线的两端有线号标识 在气管的两端有标识 电气配件标识齐全 |  | 标识与设计图相符 |
| 4.10 | 安全保护 | 在操作员的右侧面板上装有紧急停止按钮，紧急停止按钮外边加有保护罩 |  |  |

5  硬体细部规格

| 序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 外形尺寸mm | 机器宽度：约800 机器深度：约1300 机器高度：约1750 工作台高度：约800 |  |  |
| 5.2 | 机器重量Kg | 约：500 |  |  |
| 5.3 | 机器颜色 | 机器表面喷油处理，颜色为电脑白，其它零件表面镀铬或氧化处理 |  |  |
| 5.4 | 设备交付状态 | 设备表面洁净无尘，在高温等有危险存在的地方，加贴警告语标识 |  |  |
| 5.5 | 使用环境要求 | 干净，无尘，洁净房 |  |  |
| 5.6 | 剥料单元 | 剥离板：1套 滚轮：6套 |  |  |
| 5.7 | 贴附单元 | 滚轮贴附工艺 压力显示：机械式。单位：Mpa 贴附压力：0.05～0.2 Mpa。 7）贴附尺寸： 3.5″～ 6″。 |  |  |
| 5.8 | 卷料单元 | 电机：步进电机 同步轮+皮带传动 夹紧装置：气缸+滚轮 |  |  |
| 5.9 | 张紧单元 | 电机：扭力电机 同步轮+皮带传动 |  |  |

6  文件资料与售后服务

| 序 号 | 项 目 | 规 格 参 数 | 数量或要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | 文件资料 | 操作说明书一份 电路维修图（含电气原理图，I/0等）一份 气路图一份 设备装配总图一份 保养和维修手册一份 |  | 中文，交货时提供 |
| 6.1 | 培训内容 | 设备的安装调校 设备操作 设备调校和参数设定 设备维修 设备常见故障排除 设备的易损配件更换 其它注意事项 |  | 设备从装机日开始计算，培训时间为1天，如有需要，双方协商延长或缩短培训时间 |
| 6.3 | 售后服务 | 设备在正常使用情况下保修壹年，包含机器到工厂后的安装调试和人员培训；同时提供终生技术支持和服务 |  |  |

7  Utility

| 序 号 | 项 目 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 供需电源 | 1）1haseAC220V/50Hz/1.5KW 2)机器外面留有3m长的电线，在其电线的末端接有插头，用于与工厂的电源连接。 |  |
| 7.2 | 压缩空气 | 气管颜色：蓝色 气管直径：￠8mm 机器外面留有2m长的￠8mm气管，在其气管的末端接有快速接头，用于与工厂的气源连接 工作气压：0.40～0.6Mpa 用气量：≈180L/min |  |
| 7.3 | 真空 | 真空控制方式：真空按钮 真空用量：≈120 L/min 真空气管颜色：白色 | 真空设备自带 |

8  配品配件

| 序 号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | 工作台夹具 |  | 1 | 随设备自带 |
| 8.5 | 维修工具 | 共18件，内含： | 0套 |  |

- 参考图：外形请参考       机器外形